Załącznik nr 1 do umowy nr ………………..

OGÓLNY ZAKRES ROBÓT

Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana okien w budynku Urzędu Skarbowego w Lubinie ul. M. Skłodowskiej – Curie 94

Do wymiany przewidziane są okna pvc w ilości   30 szt.  Powierzchnia szacunkowa okien ok. – 74 m2 .

Szacunkowe orientacyjne wymiary konstrukcyjne  jednego okna – 1750 cm x 1430 cm.

Nowe okna muszą zachować istniejącą kolorystykę - kolor zielony na zewnątrz , kolor biały od wewnątrz. Okna  mają być dwuskrzydłowe  – jedno skrzydło rozwierne, drugie skrzydło rozwierno – uchylne. Okna powinny cechować się przenikalnością ciepła  U=1,100.

Rodzaj klamki – zwykła ALU .

Rodzaj odwodnienia – odwodnienie zewnętrzne.

Usługa obejmuje także mocowanie i piankowanie, obróbkę tynkarską. Obróbka okien ma polegać na obrobieniu szpalet okiennych materiałem zbliżonym do struktury obecnej  oraz pomalowaniu szpalet.

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejących okien i ich utylizacji.

Lokalizacja okien do wymiany w budynku Urzędu Skarbowego w Lubinie ul. M. Skłodowskiej – Curie 94  :

dwie klatki schodowe   –  10 okien,

korytarze na pięciu kondygnacjach –   10 okien ,

pomieszczenia na parterze nr 32 i nr 35 – 2 okna,

pomieszczenia na I piętrze nr 129 i nr 134 – 2 okna,

pomieszczenie na II piętrze nr 230 i nr 235 – 2 okna,

pomieszczenie na III piętrze nr 331 i nr 335 – 2 okna,

pomieszczenie na IV piętrze nr 430 i nr 435 – 2 okna.