#### Załącznik nr 1A do SIWZ nr 0201-ILZ.260.31.2020

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO - TECHNICZNA POJAZDU - PO ZMIANACH (31.08.2020)

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu sedan/liftback o mocy silnika min. 140 KM

.........................................................................................................................................................................................................................................

(marka, model)

Oferowane samochody:

- Są fabrycznie nowe, nie były poddawane jakimkolwiek naprawom, pochodzą z produkcji 2020 roku oraz spełniają polskie wymagania, 
w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 poz. 110 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy min. CEE EURO 6,2 w zakresie emisji spalin obowiązującą na dzień dostawy pojazdów.

- Są przystosowane do:

- eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jazdy po drogach utwardzonych i gruntowych,

- przechowywania na wolnym powietrzu,

- mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

- Mają wykonane przeglądy zerowe (potwierdzenie w dokumentacji każdego pojazdu Wykonawca przedstawi w fazie odbioru pojazdu).

- Są zbudowane z wykorzystaniem pojazdu w tym samym wariancie homologacyjnym, posiadające identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy wyposażenia.

Oferowane samochody spełniają następujące minimalne wymagania:

| L.p. | Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nadwozie | Pojazd homologowany wg kategorii M1, min. 4 drzwiowy o rodzaju nadwozia: sedan/liftback, przeznaczony do przewożenia w jego wnętrzu 5 osób (w tym kierowcy), o nadwoziu zamkniętym, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu o DMC do 3,5 t. Pojazd w klasie średniej segment D (według umownej klasyfikacji samochodów w Europie, podział wielkości samochodu). |
|  |  | Wszystkie drzwi przeszklone, w drugim rzędzie siedzeń i tylna szyba przyciemnione fabrycznie lub oklejone folią o współczynniku przepuszczalności światła (stopień przyciemnienia) nie mniejszym niż 70%. Zamawiający pod pojęciem „fabryczne przyciemnienie szyb” rozumie takie szyby, które są przyciemnione metodą piecową w stopniu przyciemnienia zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa (ograniczenie widoczności do wnętrza samochodu). Zamawiający dopuszcza również przyciemnienie szyb tylnych poprzez oklejenie folią, która nie może zakłócać fal radiowych, komórkowych oraz GPS. Stopień przyciemnienia powinien ograniczać możliwość wglądu do przestrzeni pasażerskiej z zewnątrz przy jednoczesnym swobodnym widoku z wnętrza pojazdu oraz pełnić funkcję osłony przeciwsłonecznej zapobiegającej nagrzewaniu wnętrza samochodu. |
|  |  | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2785 mm i nie większy niż 2850 mm. | opis:...................................................... |
|  |  | Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4750 mm i nie większa niż 5000 mm (bez haka holowniczego) zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | opis:...................................................... |
|  |  | Szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek zewnętrznych) nie mniejsza niż 1830 mm i nie większa niż 1945 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | opis: ................................................... |
|  |  | Wysokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1403 mm i nie większa niż 1503 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | opis: ................................................... |
|  |  | Pojemność bagażnika min. 580 dm3 | opis: ................................................... |
| 2. | Rok produkcji | 1. Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., fabrycznie nowy. |  |
|  |  | 2. Moc silnika nie mniejsza niż 140 KM | opis: .................................................... |
|  |  | 3. Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa |
|  |  | 4. Norma emisji spalin – min. EURO 6,2 – obowiązująca na dzień dostawy pojazdów. |
| 3. | Układy | Napędowy: napęd na przednią oś, manualna/automatyczna skrzynia biegów, minimum 6 biegów + wsteczny |
|  |  | Kierowania: układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica z lewej strony, kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej). |
| 4. | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy | System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu. System stabilizacji toru jazdy. Poduszki powietrzne przednie i boczne co najmniej dla I-go rzędu siedzeń. Pełnowymiarowe kurtyny powietrzne boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń. Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizatorem akustycznym lub kamera cofania. Dopuszcza się pojazdy posiadające oba te rozwiązania. |
| 5. | Komfort i funkcjonalność | Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie. Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparć. Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy. Tempomat Fotele przednie/tylna kanapa wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości. Tapicerka siedzeń materiałowa o podwyższonej trwałości. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości. Fabryczny immobilizer. Centralny zamek i autoalarm sterowany zdalnie. Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu ze sterowaniem centralnym zamkiem. |
| 6. | Wyposażenie | Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta pojazdu. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych. Szyba tylna podgrzewana elektrycznie wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz –nie dotyczy wersji SEDAN. Światła do jazdy dziennej w technologii LED z wymagana homologacją. Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta fabrycznie montowane. Dopuszcza się brak świateł przeciwmgielnych przednich pod warunkiem zastosowania w pojeździe reflektorów przednich wykonanych w pełni w technologii LED. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa montowana fabrycznie. Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w min. 4 głośniki z funkcją: USB, zestawem głośnomówiącym Bluetooth i antenę samochodową. Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu oraz przestrzeni bagażowej. Minimum 2 gniazda 12V o prądzie obciążenia minimum 10A, umieszczone po min. 1 gnieździe w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. Zamawiający dopuszcza również samochód wyposażony w gniazda USB w II rzędzie siedzeń, z jednoczesną dostawą adaptera (przejściówki) - z gniazda USB na gniazdo 12V. Adapter powinien być kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtyczkami do zapalniczki samochodowej (ładowarki, lodówki turystyczne). Podłokietnik w przednim i tylnym rzędzie siedzeń wyposażony w uchwyt na napoje. Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Ramki bez oznaczeń. Komplet fabrycznie nowych dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń, w przestrzeni bagażowej wykładzina gumowa lub z tworzywa sztucznego. Składana półka/roleta zasłaniająca część bagażową – nie dot. wersji SEDAN. Apteczka typu samochodowego z wkładem. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP oraz aktualna datę ważności, z uchwytem zamocowanym na stałe w części bagażowej pojazdu. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację. Inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym. Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół). Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym na felgach stalowych + komplet kołpaków z oferty producenta lub na felgach ze stopów lekkich zgodnie z dokumentami homologacyjnymi oferowanego pojazdu. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Dodatkowy komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów, na felgach ze stopów lekkich lub na felgach stalowych + komplet kołpaków z oferty producenta. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 20 lub 21) lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdów. Samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony zimowe. |
| 7. | Barwa nadwozia | Kolor pojazdów: czarny, ciemno szary/grafitowy, granatowy. Pojazd musi być fabrycznie lakierowany. |
| 8. | Wymagania dot. gwarancji | Gwarancja minimum na samochód: - min. 24 miesiące i przebieg min. 100 tys. km (w zależności co pierwsze nastąpi) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę, - min. 60 miesięcy na perforację karoserii bez limitu kilometrów, - min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów. Okres gwarancji biegnie od daty końcowego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. Serwisy gwarancyjne na terenie całej Polski. |
| 9. | Dokumenty | Wykonawca musi dostarczyć wraz z każdym pojazdem: Homologacje umożliwiające dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Książki gwarancyjne wraz z listą ASO - w języku polskim. Książki serwisowe samochodów. W przypadku, gdy producent nie stosuje książek serwisowych w formie papierowej Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu. Instrukcje obsługi samochodów w języku polskim. Wykazy wyposażenia. Co najmniej po dwa komplety kluczyków/kart. Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy. Karty pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu. Inne wymagane prawem dokumenty. |

Wykonawca wypełnia jedynie pola oznaczone na biało w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę”. Parametry samochodów opisane                            w rubrykach zacienionych są wymagane przez Zamawiającego.

….........................................................

data, pieczątka i podpis (podpisy)

Wykonawcy lub Pełnomocnika