Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia/

Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę

Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Część 1 zamówienia: Zestaw komputerowy (stacja robocza z 2 monitorami) – 2szt;

| Poz. | Cecha/Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane przez Wykonawcę (szczegółowy opis, parametry)* |
| --- | --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA CENTRALNA (STACJA ROBOCZA) | Producent: Nazwa, Symbol: Model: Inne oznaczenia: |
| 1. | Wydajność obliczeniowa jednostki | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, z wirtualizacją. Procesor musi znajdować się na liście Passmark-CPU na dzień 10.12.2020 z minimum 15 000 punktów. (ww. passmark dołączony do OPZ). | TAK/NIE Oferowane parametry: |
| 2. | Pamięć operacyjna | Min. 32 GB RAM DDR4. | Pamięć operacyjna: oferowana: …………………… |
| 3. | Karta graficzna | Pamięć co najmniej 2 GB GDDR5 lub GDDR6. Możliwość obsługi 2 oferowanych monitorów. | TAK/NIE |
| 4. | Dysk Twardy | 1 dysk SSD M2 o pojemności min. 1TB oraz 1 dysk HDD o pojemność min. 2TB. | Dysk Twardy: …………………..GB Dysk Twardy: …………………..GB |
| 5. | Myszka | Łączność: przewodowa Sensor: optyczny Rozdzielczość: min 1000 dpi Liczba przycisków: min 3 Rolka przewijania: 1 Interfejs: USB Długość kabla: min. 1,8m | TAK/NIE Oferowane parametry: |
| 6. | Klawiatura | Łączność: przewodowa Układ klawiatury: US, Układ polski znaków: znaki zgodne z układem w MS Windows „polski programisty”. Nad zespołem wydzielonych klawiszy kursorów, klawisze w następującym układzie: klawisze Insert, Home, PageUp umieszczone w jednym rzędzie klawisze Delete, End, PageDown umieszczone w jednym rzędzie Klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) i blokiem numerycznym Rodzaj złącza: USB Przyciski membranowe Minimalne wymiary klawiatury: szerokość – 15 cm długość - 44 cm Klawiatura spełnia zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), | TAK/NIE Oferowane parametry: |
| 7. | Wyposażenie | a) karta dźwiękowa b) interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T, c) co najmniej 6 portów USB w tym co najmniej dwa USB z przodu obudowy. d) porty audio z przodu obudowy: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo, | TAK/NIE Oferowane parametry: |
| 8. | System operacyjny | Zainstalowany Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit współpracujący ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej (antywirus, Active Directory). Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego, umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego. | TAK/NIE |
| 9. | Oprogramowanie dodatkowe | Oprogramowanie biurowe z pełną obsługą formatów .xlsx i .docx w wersji rządowej (Microsoft Office 2019 Standard GOV). W pakiecie musi znajdować się oprogramowanie do obsługi poczty i łączyć się z serwerem Microsoft Exchange 2016. | TAK/NIE Oferowane produkt: |
| 10. | Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników urządzeń zainstalowanych w komputerze realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania. | TAK/NIE |
| 11. | Certyfikaty | a) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważna. b) Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat TCO i znajdować się na stronie https://tcocertified.com | TAK/NIE |
| MONITOR | Producent: Nazwa, Symbol: Model: Inne oznaczenia: |
| 12. | Parametry monitora: | a) Ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS / PLS lub VA z podświetleniem LED o przekątnej minimum 31”. b) Odświeżanie: min. 60 Hz c) Jasność: min. 300 cd/m2. d) Kąty widzenia (pion/poziom): min. 178/178 stopni. e) Rozdzielczość nominalna min. 3840x2160. f) Powłoka powierzchni ekranu: przeciwodblaskowa matowa powłoka wyświetlacza. g) Dodatkowe wyposażenie: Kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m. Kabel sygnałowy DisplayPort o długości minimum 1,8m. h) Złącza minimum: 1 x złącze DisplayPort, 1 x złącze HDMI i) Funkcje dodatkowe - Regulacja wysokości ekranu minimum 10 cm. - Regulacja pochylenia ekranu w przód i w tył. - Wbudowany zasilacz. j) Standardy i Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora (załączyć do oferty) lub równoważna. | TAK/NIE Oferowane parametry: |
| 13. | Gwarancja - Zestaw komputerowy | a) Minimum 36 miesięcy gwarancji zestawu komputerowego liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji zestawu komputerowego. b) W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji (dyski twarde itp.) pozostają u Zamawiającego. | TAK/NIE Oferowane warunki gwarancji: |

* - wpisać parametry oferowanego Sprzętu komputerowego, z których musi wynikać spełnienie wymagań.

# Część 2 zamówienia: Laptop – 10 szt.

| Poz. | Cecha/Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane przez Wykonawcę (szczegółowy opis, parametry)* |
| --- | --- | --- | --- |
| LAPTOP | Producent: Nazwa, Symbol: Model: Inne oznaczenia: |
| 1. | Wydajność obliczeniowa | Procesor musi znajdować się na liście PassMark - CPU z minimum 6 500 punktów. (https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) |  |
| 2. | Płyta główna | BIOS; Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego; BIOS musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. |  |
| 3. | Zastosowanie | Mobilna platforma wykorzystywana do aplikacji biurowych, pakietu Office, obsługi e-mail. |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | Min. 8 GB (min. 2 sloty pamięci, w tym min. jeden slot pamięci wolny). |  |
| 5. | Wyświetlacz | Przekątna 15,6 ”; Z powłoką przeciwodblaskową, matową, podświetlany LED; W standardzie 16:9 lub 16:10; Rozdzielczość min. 1920x1080. |  |
| 6. | Parametry pamięci masowej | Dysk SSD M.2 min. 230 GB |  |
| 7. | Komunikacja przewodowa | Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100/1000, ze złączem RJ45. Obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto. |  |
| 8. | Komunikacja bezprzewodowa | Karta sieciowa Wi-Fi obsługująca sieci 802.11 ac z możliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB); Bluetooth min. 4.1. |  |
| 9. | Porty zewnętrzne | - min. 3 x USB w tym min. 2 port USB USB 3.1 Gen 1; - min. 1 x USB TYP-C - min. 1 x RJ45. Wymagana liczba portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - złącze Display Port i/lub HDMI. W przypadku fabrycznego wyposażenia produktu w złącze mini Display Port lub mini HDMI dopuszczalne zastosowanie przejściówki lub przewodu w celu uzyskania pełnowymiarowego złącza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania przejściówka lub przewód muszą być dołączone do komputera. |  |
| 10. | Wyposażenie multimedialne | - min. 16 bit stereo; - min. 2 wbudowane głośniki; - mikrofon z funkcją redukcji szumów wbudowany w obudowę; - kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x750 nie zajmująca USB; - min. 1 wyjście audio mini-jack, 1 wejście mikrofonowe mini-jack lub min. 1 złącze wejścia/wyjścia audio combo; - możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu na wewnętrznym wyświetlaczu oraz zewnętrznym urządzeniu wizualnym. |  |
| 11. | Wymagania dodatkowe | - klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows „polski programisty”, klawiatura musi być wyposażona w dwa klawisze ALT (prawy i lewy); - wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min. dwoma klawiszami funkcyjnymi; - zewnętrzna optyczna dwuklawiszowa mysz przewodowa ze złączem USB oraz rolką. - torba w ciemnym kolorze (np. czarnym, szarym, granatowym itp.), wymiarami dostosowana do rozmiaru notebooka. |  |
| 12. | Zainstalowany system operacyjny, oprogramowanie | Licencja dla Windows 10 pro 64 bit w polskiej wersji językowej (system preinstalowany na dysku twardym). W przypadku licencji typu OEM należy załączyć nośnik instalacyjny (nośnik przygotowany przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający wymaga, aby licencja systemu operacyjnego pochodziła z legalnego kanału dystrybucyjnego, czego potwierdzeniem ma być Certyfikat Autentyczności systemu np. w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej umieszczonej na obudowie komputera. Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, w tym dla ww. systemu operacyjnego. |  |
| 13. | Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników do urządzeń i podzespołów zainstalowanych w komputerze, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. W ofercie Wykonawca musi podać adres strony internetowej i sposób realizacji wymagania (opis uzyskania ww. informacji). |  |
| 14. | Wymagania dotyczące baterii/zasilania | - uniwersalny zasilacz 110 - 240V; - akumulator Li-Ion; - mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora. |  |
| 15. | Obudowa | Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. |  |
| 16. | Waga | Max. 2,5 kg, bez urządzeń zewnętrznych, z baterią. |  |
| 17. | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); |  |
| 18. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy. Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-15; Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu użytkowania, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii dysku twardego i braku możliwości jego naprawy nośnik pozostaje u Zamawiającego. |  |

* - wpisać parametry oferowanego Sprzętu komputerowergo, z których musi wynikać spełnienie wymagań.

Część 3 zamówienia: Serwer wraz z oprogramowaniem – 2 szt.

| Lp. | Cecha/Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane przez Wykonawcę (szczegółowy opis, parametry)* |
| --- | --- | --- | --- |
| SERWER | Producent: Nazwa, Symbol: Model: Inne oznaczenia: |
| 1. | Procesor | procesor serwera w architekturze x86_64 liczba zamontowanych procesorów – min. 1 szt. wydajność procesora musi wynosić minimum 8,40 według testów „SPEC CPU2017 Integer Speed Baseline” dla konfiguracji dwuprocesorowej. Wynik ten musi być potwierdzony przez organizację SPEC (www.spec.org) |  |
| 2. | Pamięć RAM podstawowa | min. 32 GB DDR4 ECC o szybkości 3200 MHz z możliwością rozbudowy do 192 GB, w tym do min. 128 GB bez wyjmowania modułów. wsparcie mechanizmów: ECC |  |
| 3. | Kontroler RAID | Kontroler macierzowy SAS umożliwiający sprzętową konfigurację dysków w RAID: 0, 1, 5, 10 . |  |
| 4. | Sloty rozszerzeń | Minimum 2 sloty PCI-Express generacji 3 pełnej wysokości i długości. |  |
| 5. | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty Ethernet 1Gb/s |  |
| 6. | Karta zarządzająca | Dedykowana karta zarządzająca niezajmująca slotu PCI. Karta musi zapewniać dostęp do logów z serwera także przy wyłączonym serwerze, zdalny update i konfigurację BIOS oraz detekcję przedawaryjną, współpracująca z oprogramowaniem zarządzającym producenta serwera. Karta musi zapewniać funkcjonalności: zdalne włączanie i wyłączanie serwera, zdalne zarządzanie z możliwością przejęcia graficznej konsoli serwera, także w trybie restartu, podłączenie zdalnych wirtualnych napędów CD/DVD, wyposażona w dedykowane złącze RJ-45. |  |
| 7. | Dyski systemowe | zainstalowane min. 6 dysków Hot-Plug 1.2TB SAS 12Gb/s 10000 obr/min. |  |
| 8. | Zasilanie | Min. 2 redundantne zasilacze „hot-swap” |  |
| 9. | Obudowa | Typu RACK 19”, max. 2U z możliwością instalacji w szafie serwerowej |  |
| 10. | Zgodność serwera z systemami operacyjnymi | Serwer musi być zgodny z systemami operacyjnymi: Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare ESXi, Microsoft Windows Server Linux Redhat Enterprise Server SUSE Linux Enterprise Server w aktualnie wspieranych przez producentów wersjach. |  |
| 11. | Oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów fabrycznych serwera w tym min. test pamięci operacyjnej i procesora oraz podzespołów zainstalowanych w serwerze. Oprogramowanie producenta serwera służące do zarządzania infrastrukturą serwerów wykorzystujące standardowe protokoły sieciowe takie jak: HTTP, SNMP, HTTPS lub równoważne posiadające identyczne funkcjonalności jak oprogramowanie producenta. Oprogramowanie to musi posiadać następujące funkcjonalności: Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej Możliwość zdalnej reakcji na zdarzenia w infrastrukturze np. poprzez automatyczne wykonywanie skryptów, możliwość automatycznego powiadamiania administratorów poprzez e-mail. Zdalne włączanie/wyłączanie/restart serwera. Możliwość uzyskania szczegółowych informacji o serwerze odnośnie jego komponentów, firmware’ów, adresu IP - inwentaryzacja. Obsługa systemów operacyjnych takich jak min. Windows, Linux Możliwość zbierania informacji o zmianach w konfiguracji komponentów serwera. Możliwość zdiagnozowania stanu serwera lokalnie lub zdalnie poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. |  |
| 12. | Dodatkowe akcesoria | wszystkie niezbędne akcesoria tj. szyny montażowe, śruby, kable zasilające, dokumentacja dot. serwera oraz systemu operacyjnego, komplet nośników instalacyjnych ze sterownikami dla systemu, dostęp do internetowego archiwum producenta serwera dostępnego na stronie www zawierającej sterowniki do serwerów będących przedmiotem zamówienia tzn. dostęp do najnowszych mikroprogramów (firmare) producenta serwera dla komponentów oferowanego serwera wraz z opisami poprawek przy każdej wersji. |  |
| 13. | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); |  |
| 14. | Gwarancja | Serwer powinien być objęty minimum 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Gwarancja realizowana jest w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. |  |

SYSTEM OPERACYJNY

| Nazwa producenta, dystrybutora: |  |
| --- | --- |
| Model, numer: |  |
| Inne oznaczenia: |  |

Wymagany system operacyjny na oferowany serwer fizyczny dla instytucji rządowej Windows Serwer Standard Core 2019 z licencjami w ilości odpowiadającej wszystkim rdzeniom procesorów dla zaoferowanego serwera lub system operacyjny równoważny spełniający następujące minimalne wymagania:

| Opis/wymagania minimalne oprogramowania serwerowego |
| --- |
| 1. | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej |
| 2. | Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego min. 4TB |
| 3. | Praca w roli klienta domeny Active Directory |
| 4. | Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Active Directory |
| 5. | Możliwość uruchomienia roli serwera DHCP |
| 6. | Możliwość uruchomienia roli serwera DNS |
| 7. | Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP) |
| 8. | Możliwość uruchomienia roli serwera usług informacyjnych WWW |
| 9. | Możliwość uruchomienia roli serwera usług pulpitów zdalnych dla klientów |
| 10. | Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory |
| 11. | Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory |
| 12. | Możliwość uruchomienia serwera usługi aktualizacji systemu Windows Server (WSUS) |
| 13. | Prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na instancjach wirtualnych min. 2. |
| 14. | Możliwość instalacji oprogramowania antywirusowego Eset |
| 15. | Możliwość instalacji oprogramowania bazodanowego MS SQL 2019 Standard Core |

* - wpisać parametry oferowanego Sprzętu komputerowego, z których musi wynikać spełnienie wymagań.

Oświadczam, iż oferowany Sprzęt komputerowy spełnia wymagania dyrektywy 2002/95/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. na temat zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym (RoHS – Restriction of the use of certain Hazardous Substances)

………………………….…, dnia ………….2020 r.

Miejscowość

.......................................................

podpis  Wykonawcy lub osoby

upoważnionej przez Wykonawcę