FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: „Zakup wraz z dostawą  50 szt. kamizelek kuloodpornych”.

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………

REGON………………………………………………NIP…………………………………

Adres siedziby Wykonawcy (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………………………………………………………………………………………………Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)

……………………………………………………………………………………………………………………

telefon……………………………… faks………………………………

e- mail: …………………………………………

Składamy ofertę na wykonanie ww. usługi zgodnie z zaproszeniem wraz z niezbędnymi certyfikatami, atestami lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność z normami.

Oferowane ceny jednostkowe:

| L.p. | nazwa | Oferowana cena netto | Oferowana cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | kamizelka kuloodporna |  |  |

- Opis ogólny kamizelki :

- chroni najżywotniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed zranieniem pociskami z broni strzeleckiej;

- posiada klasę kuloodporności K2/O3 ( wg Polskiej Normy PN-V-87000:2011 Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo i odłamkoodporne. Wymagania i badania )

- przeznaczona jest w szczególności do skrytego noszenia pod odzieżą oraz na odzieży;

- wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Polskiej Normie PN-V-87000:2011 (Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo i odłamkoodporne. Wymagania i badania.);

- posiada zgodność z Polską Normą PN-V-87000:2011 wydaną przez uprawniony podmiot badawczy;

- oznakowana zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4.2 Polskiej Normy PN-V-87000:2011;

- wykonana z surowców i materiałów spełniających wymagania określone w pkt. 4.3.1 Polskiej Normy PN-V-87000:2011 w zakresie braku szkodliwego oddziaływania na organizm ludzki

- poszycie kamizelki jest wykończone w sposób uniemożliwiający uszkadzanie przez nie odzieży, jak również eliminuje ryzyko wystąpienia u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry;

- wygląd zewnętrzny kamizelki odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 4.3.3 Polskiej Normy PN-V-87000:2011;

- waga kamizelki :

| Rozmiar (męski) | Masa [kg] |
| --- | --- |
| M | 1,80* |
| L | 2,00* |
| XL | 2,20* |

* +/- 100 g

- Konstrukcja kamizelki:

Konstrukcja kamizelki jest zgodna z wymaganiami określonymi w pkt. 4.4 Polskiej Normy PN-V-87000:2011 w szczególności:

  - składa się z części przedniej i tylnej;

  - część przednia jest mocowana na części tylnej na jej bokach za pomocą elastycznych pasów mocowanych za pomocą taśm samoszczepnych (rzepy) do obu części kamizelki;

  - pasy składają się z dwóch pól rzepowych połączonych taśmą elastyczną o szerokości 
10-12cm;

  - połączenie części przedniej i tylnej na ramionach jest rozłączne. Pasy łączące są połączone z częścią tylną na stale i stanowią jej integralną część, zapewniają one możliwość regulacji, pasy  są elastyczne;

  - konstrukcja kamizelki umożliwia użytkownikowi samodzielne zakładanie, zdejmowanie oraz regulowanie kamizelki w obwodzie i na długości;

  - kamizelka, w części przedniej i tylnej posiada wyjmowane elastyczne wkłady balistyczne umieszczone we wnętrzu poszycia, o kształcie i wymiarach zapewniających ochronę najżywotniejszym organom wewnętrznym użytkownika;

  - w części bocznej, w miejscu regulacji, wkłady balistyczne części przedniej i tylnej kamizelki zachodzą na siebie celem zapewnienia ochrony boków korpusu użytkownika;

  - minimalna wartość ,zachodzenia" wkładów balistycznych części przedniej na tylnej (przy wyregulowaniu kamizelki na maksymalny rozmiar w obwodzie dla danego rozmiaru kamizelki) wynosi 30 mm;

  - wkłady balistyczne zastosowane w kamizelce posiadają kształt i wymiary zapewniające ich precyzyjne pozycjonowanie we wnętrzu poszycia;

  - wszystkie otwory w poszyciu kamizelki służące do wkładania/wyjmowania wkładów balistycznych są wyposażone w zapięcia uniemożliwiające wypadnięcie wkładów balistycznych;

  - w kamizelce od strony wewnętrznej (mającej kontakt z ciałem użytkownika) nie zastosowano jakichkolwiek elementów metalowych;

  - konstrukcja poszycia kamizelki umożliwia wymianę kompletnego poszycia bądź  jego poszczególnych części w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia;

  - wewnętrzna część poszycia kamizelki jest podszyta materiałem "oddychającym"
, w celu zapewnienia komfortu termicznego użytkownikowi,

  - przednia część poszycia kamizelki jest wyposażona w pola rzepowe służące 
do zapinania na nich pasów górnych

  - Kamizelka spełnia wymagania określone w pkt. 4.5 Polskiej Normy PN-V-87000:2011

- Odporność Balistyczna:

Kamizelka spełnia wymagania określone w pkt. 4.6 Polskiej Normy PN-V-87000:2011

- gwarancja na wkłady balistyczne wynosi 10 lat od daty dostawy;

- gwarancja na pozostałe elementy, w tym : poszycie oraz torbę transportową wynosi 
2 lata od daty dostawy;

- Kamizelka jest znakowana zgodnie z pkt. 4.7.2 Polskiej Normy PN-V-87000:2011;

- Kamizelki są wykonane w następujących standardowych rozmiarach (dla mężczyzna
 i kobiet): M, L, XL, XXL;

| Lp | Rozmiar kamizelki | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXL | 4 |
| 2 | XL | 13 |
| 3 | L | 21 |
| 4 | M | 2 |
| 5 | M damskie – 8 | 8 |
| 6 | L damskie – 2 | 2 |

- Część przednia i tylna kamizelki posiada klasę kuloodporności K2/O3 ( wg Polskiej Normy PN-V-87000:2011 Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo i odłamkoodporne. Wymagania  i badania).

- W skład kamizelki wchodzą:

- wkłady balistyczne;

- 2 kpl. poszycia wraz z taśmami mocującymi (w kolorze białym i czarnym);

- torba transportowa w kolorze czarnym z uchwytem umożliwiającym jej wygodne przenoszenie, nie powodująca deformacji kamizelki ( w szczególności elastycznych wkładów balistycznych),wykonana z materiału zabezpieczającego przed działaniem wody oraz wilgoci, charakteryzująca się wysoką odpornością mechaniczną;

instrukcja obsługi i konserwacji oraz karta gwarancyjna.

………………………………………………..

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu

Wykonawcy (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem)