ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH  SYSTEMÓW

I  INSTALACJI:  SSWiN, KD, CCTV

- Zakres czynności konserwacji i obejmuje:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia                             i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie;

- sprawdzenie stanu technicznego wszystkich połączeń giętkich;

- sprawdzenie zasilania głównego i rezerwowego czy są sprawne i pracują, pomiar prądu ładowania akumulatorów;

- sprawdzenie działania centrali alarmowych;

- sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego;

- pomiar napięcia każdego akumulatora w trakcie pracy awaryjnej (w przypadku dużych, gwałtownych spadków napięcia świadczących o złym stanie technicznym akumulatora wnioskować o jego wymianę);

- wymianie baterii w pilocie napadowym, jeśli będzie wymagana;

- czyszczenie klawiatur strefowych, soczewek czujek, czytników kart zbliżeniowych, sygnalizatorów alarmowych;

- czyszczenie, kloszy, halogenów i soczewek czujek zewnętrznych, obiektywów kamer CCTV i przednich szyb obudów zewnętrznych, czyszczenie zewnętrznych sygnalizatorów optyczno-akustycznych;

- sprawdzenie poprawności ustawienia pól obserwacji kamer i jakości przekazywanych obrazów, korekta tras kamer zgodnie z ustaleniami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

- czyszczenie obudów central, zasilaczy, kamer, urządzeń rejestrujących;

- wykonanie testów nagrywania i odtwarzania obrazów z każdej kamery;

- programowanie kart dostępu, będących w posiadaniu Urzędu zgodnie z wymaganiami osób upoważnionych przez Zamawiającego.

2.    Dodatkowo należy:

    - przedstawić listę upoważnionych pracowników do wykonywania w/w prac;

    - sporządzić protokół konserwacji ze wskazaniem elementów podlegających wymianie lub naprawie;

    - dokonać wpisu w dzienniku systemu o przeprowadzonej konserwacji;

    - uaktualnić i nanieść zmiany w projektach technicznych konserwowanej/naprawianej  instalacji, jeżeli wykonane czynności takie zmiany spowodują;

    - nieodpłatnie przejąć do utylizacji urządzenia i części wymienione podczas czynności serwisowo naprawczych np. zużyte akumulatory, zasilacze, niesprawne części instalacji itp.;

    - instruowanie osób odpowiedzialnych za obsługę i nadzór nad systemami ze strony Zamawiającego, w jaki sposób należy właściwie obsługiwać zainstalowane systemy.

3.     Usunięcie usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądów okresowych oraz

awarii następuje po akceptacji wyceny naprawy przez Zamawiającego i przesłaniu

odrębnego zamówienia.

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH SYSTEMU SAP

- Zakres czynności konserwacji i obejmuje:

    - Wykonanie pomiarów szczelności źródeł promieniowania jonizującego – 1x w roku,

    - Sprawdzenie instalacji, zamocowania całego wyposażenia i urządzeń,

    - Sprawdzenie wszystkich połączeń giętkich w zakresie zgodności z wymaganiami polskich norm,

    - Czyszczenie czujek SAP,

    - Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów SAP,

    - Nadzór nad prawidłowym działaniem systemu.

    - Nadzór nad prawidłowym przekazywaniem alarmów zewnętrznych.

    - Utrzymanie ciągłości łączy komunikacyjnych.

    - Wymiana uszkodzonych manipulatorów i czytników obsługowych.

    - Wymiana uszkodzonych zamków blokujących.

    - Konserwacja czujek ruchu.

    - Konserwacja czujek nadmiarowych.

    - Konserwacja manipulatorów obsługowych.

    - Nadzór nad systemem zasilania awaryjnego systemu.

    - Przejęcie do utylizacji urządzeń z czynnikiem promieniotwórczym.

2.    Dodatkowo należy:

- przedstawić listę upoważnionych pracowników do wykonywania w/w prac;

- sprawdzić komunikację ze Stacją Monitorowania Alarmów;

- sporządzić protokół konserwacji ze wskazaniem elementów podlegających wymianie lub naprawie;

- dokonać wpisu w dzienniku systemu o przeprowadzonej konserwacji;

- uaktualnić i nanieść zmiany w projektach technicznych konserwowanej/naprawianej  instalacji, jeżeli wykonane czynności takie zmiany spowodują;

- nieodpłatne przejęcie do utylizacji urządzenia i części wymienione podczas czynności serwisowo naprawczych np. zużyte akumulatory, zasilacze, niesprawne części instalacji itp.;

    - instruowanie osób odpowiedzialnych za obsługę i nadzór nad systemami ze strony Zamawiającego, w jaki sposób należy właściwie obsługiwać zainstalowane systemy.

3.     Usunięcie usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądów okresowych oraz

awarii następuje po akceptacji wyceny naprawy przez Zamawiającego i przesłaniu

odrębnego zamówienia.