Załącznik nr 1 do SIWZ nr 0201-ILZ.260.24.2020

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO - TECHNICZNA POJAZDU

„Dostawa 3 sztuk samochodów przystosowanych do przewozu psów służbowych”

(wymagania minimalne)

.........................................................................................................................................................................................................................................

(marka, model)

Oferowane samochody:

- Są fabrycznie nowe, nie były poddawane jakimkolwiek naprawom, pochodzą z produkcji 2019 lub 2020 roku oraz spełniają polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 poz. 110 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy min. CEE EURO 6,2 w zakresie emisji spalin obowiązującą na dzień dostawy pojazdów.

- Są przystosowane do:

- eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jazdy po drogach utwardzonych i gruntowych,

- przechowywania na wolnym powietrzu,

- mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

- Spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późniejszymi zmianami).

- Mają wykonane przeglądy zerowe (potwierdzenie w dokumentacji każdego pojazdu Wykonawca przedstawi w fazie odbioru pojazdu).

- Są zbudowane z wykorzystaniem pojazdu w tym samym wariancie homologacyjnym, posiadające identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy wyposażenia.

Oferowane samochody spełniają następujące minimalne wymagania:

| L.p. | Parametr | Wymagania zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nadwozie | Pojazd homologowany wg kategorii M1 lub N1, 3 lub 5 drzwiowy – tylne drzwi (klapa) podnoszone do góry, do przewozu min. 2 osób (kierowca, pasażer) oraz psa służbowego w tylnej części pojazdu, o rodzaju nadwozia: osobowy/ ciężarowy VAN o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu; o DMC do 3,5 t. |
|  |  | Wszystkie drzwi przeszklone - szyby tylne (w przestrzeni przeznaczonej dla psa i obrębie bagażnika) przyciemnione utrudniające wgląd do wnętrza pojazdu – technologia „przydymiania” lub „oklejania” (przyciemnienie w stopniu od 70% do 90%). Zamawiający pod pojęciem „przyciemnienie szyb” rozumie takie szyby, które są przyciemnione metodą piecową w stopniu przyciemnienia zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa (ograniczenie widoczności do wnętrza samochodu). Zamawiający dopuszcza również przyciemnienie szyb tylnych poprzez oklejenie folią, która nie może zakłócać fal radiowych, komórkowych oraz GPS. Stopień przyciemnienia powinien ograniczać możliwość wglądu do wnętrza pojazdu z zewnątrz przy jednoczesnym swobodnym widoku z wnętrza pojazdu oraz pełnić funkcję osłony przeciwsłonecznej zapobiegającej nagrzewaniu wnętrza samochodu. |
|  |  | Rozstaw osi: nie mniejszy niż 2489 mm i nie większy niż 2790 mm | opis: ...................................................... |
|  |  | Długość całkowita pojazdu: nie mniejsza niż 4075 mm i nie większa niż 4410 mm (bez haka holowniczego) zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | opis: ...................................................... |
|  |  | Szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): nie mniejsza niż 1760 mm i nie większa niż 1925 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | opis: ...................................................... |
|  |  | Wysokość całkowita pojazdu: nie mniejsza niż 1600 mm nie większa niż 1860 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | opis: ...................................................... |
| 2. | Rok produkcji | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., fabrycznie nowy. | opis (rok produkcji): …………………… |
| 3. | Parametry | Moc silnika: nie mniejsza niż 100 KM | opis:...................................................... |
|  |  | 3. Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa. |
|  |  | Norma emisji spalin – EURO 6,2 – obowiązująca na dzień dostawy pojazdów. |
| 4. | Układy | Napędowy: - napęd na przednią oś, - manualna skrzynia biegów, - minimum 5 biegów + wsteczny. |
|  |  | Kierowania: - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - kierownica z lewej strony, - regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej). |
| 5. | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy | System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu. System wspomagania hamowania awaryjnego. System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu. System stabilizacji toru jazdy. Poduszki powietrzne przednie dla I-go rzędu siedzeń (kierowca i pasażer). Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. |
| 6. | Wyposażenie | Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie. Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparć. Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne (zewnętrzne). Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich. Szyba tylna elektrycznie podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz. Światła do jazdy dziennej. Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów. Dopuszcza się brak świateł przeciwmgielnych przednich pod warunkiem zastosowania w pojeździe reflektorów przednich wykonanych w pełni w technologii LED. Oświetlenie części pasażerskiej z przodu. Oświetlenie części do przewozu psa. Klimatyzacja manualna lub automatyczna montowana fabrycznie. Centralny zamek sterowany pilotem. Dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem i alarmem. Komplet dywaników gumowych dla I-go rzędu siedzeń. Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w min. 2 głośniki z funkcją: USB, zestawem głośnomówiącym Bluetooth i antenę samochodową. Czujniki parkowania min. z tyłu pojazdu lub/i kamera cofania. Immobilizer i autoalarm. Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Ramki bez oznaczeń. Fotele przednie wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości. Tapicerka siedzeń materiałowa, o podwyższonej trwałości. Materiały obiciowe siedzeń I-go oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości. Minimum 1 gniazdo 12V umieszczone w przedniej części pojazdu o prądzie obciążenia minimum 10A. Zamawiający dopuszcza również samochód wyposażony w gniazdo USB, z jednoczesną dostawą adaptera (przejściówki) - z gniazda USB na gniazdo 12V. Adapter powinien być kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtyczkami do zapalniczki samochodowej (ładowarki, lodówki turystyczne). Apteczka typu samochodowego z wkładem zawierającym m.in.: - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.; - Bandaż zwykły (2 różne rozmiary) - po 1 szt. danego rozmiaru; - Opaska elastyczna z zapinką – 1 szt.; - Gaza jałowa – 1 szt.; - Koc ratunkowy – 1 szt.; - Chusta trójkątna – 1 szt.; - Plaster z opatrunkiem do cięcia (opakowanie) – 1 szt.; - Plaster zwykły na szpuli/rolce – 1 szt.; - Rękawiczki gumowe (2 różne rozmiary) - po 2 szt. danego rozmiaru; - Maseczka do sztucznego oddychania metodą usta-usta – 1 szt.; - Agrafka – 4 szt.; - Nożyczki – 1 szt. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację. Linka holownicza. Inne niewymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym. Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół). Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów, na felgach ze stopów lekkich. Opony, nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Dodatkowy komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym zimowym na felgach stalowych + komplet kołpaków z oferty producenta lub na felgach ze stopów lekkich zgodnie z dokumentami homologacyjnymi oferowanego pojazdu. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 27 lub 28) lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdów. Samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony zimowe. |
| 7. | Opis wykonania i wyposażenia przestrzeni do przewozu psa służbowego | Przestrzeń do przewożenia psa oddzielona stałą przegrodą od siedzeń kierowcy i pasażera: pełną w części dolnej (do wysokości oparcia siedzeń), kratką metalową w części górnej (do podsufitki); Podsufitka i ściany boczne przestrzeni tylnej samochodu powinny być zabezpieczone osłonami z kratki metalowej przed uszkodzeniem przez psa. Osłony powinny być umocowane w samochodzie w sposób trwały, z wykorzystaniem technologicznych otworów samochodu do ich mocowania. Przestrzeń do przewożenia psa powinna być od tyłu zamknięta „wewnętrznymi drzwiami” wykonanymi z kratki metalowej, z zamknięciem uniemożliwiającym otwarcie tych drzwi przez psa. Klatka dostosowana do gabarytów pojazdu, minimalne wymiary klatki – szer. min. 80 cm, wys. min. 80 cm, gł. min. 70 cm. Klatka w pojeździe powinna być zamontowana w sposób uniemożliwiający (minimalizujący ryzyko) potykania się psa o wystający próg bagażnika podczas wchodzenia lub wychodzenia z pojazdu. „Drzwi wewnętrzne” mogą być uchylane do góry jako klapa, lub mogą być dwuskrzydłowe, otwierane na boki. W obu przypadkach powinna być możliwość ich zabezpieczenia przed ich przypadkowym zamknięciem. Podłoga przestrzeni do przewożenia psa wyłożona łatwozmywalną wykładziną, o podwyższonej trwałości. Technologia wykonania zabudowy przestrzeni do przewożenia psa musi: chronić psa przed narażeniem na przypadkowe obrażenia, takie jak: zakleszczenie łapy w osłonach z kratki metalowej, zranienie przez wystające elementy osłon, itp.; klatka ma być wykonana z metali lekkich (np. aluminium); uniemożliwiać pojawianie się dźwięków wywoływanych drganiami lub przesuwaniem się elementów tej zabudowy podczas ruchu samochodu. W samochodzie należy zapewnić wydzielone miejsce w przestrzeni dla przewozu psa na przechowywanie wyposażenia dodatkowego a także podręcznego bagażu przewodnika minimum 0,2 m3. Nakładka na górną część zderzaka tylnego zabezpieczająca zderzak przed porysowaniem. |
| 8. | Barwa nadwozia | Nadwozie pokryte fabrycznym lakierem samochodowym w kolorach: srebrnym, ciemno - zielonym, brązowym, granatowym, czarnym, ciemno-szarym albo innym zbliżonym w palecie barw z oferty producenta. Kolor: czerwony, żółty, pomarańczowy – wykluczony. |
| 9. | Wymagania dot. gwarancji | Gwarancja: min. 24 miesiące i przebieg min. 100 tys. km (w zależności co pierwsze nastąpi) - na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę, min. 60 miesięcy bez limitu kilometrów - na perforację karoserii, min. 24 miesiące bez limitu kilometrów - na powłokę lakierniczą nadwozia, min. 24 miesiące - na pozostałe wyposażenie samochodu. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu przez osobę upoważnioną do odbioru samochodu ze strony Jednostki organizacyjnej. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. Serwisy gwarancyjne na terenie całego kraju (w szczególności w województwie podkarpackim). |
| 10. | Dokumenty | Wykonawca musi dostarczyć wraz z każdym pojazdem: Homologacje umożliwiające dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Książki gwarancyjne wraz z listą ASO - w języku polskim. Książki serwisowe samochodów. W przypadku, gdy producent nie stosuje książek serwisowych w formie papierowej Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu. Instrukcje obsługi samochodów w języku polskim. Wykaz wyposażenia. Co najmniej po dwa komplety kluczyków/kart. Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy. Karty pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów. Inne wymagane prawem dokumenty. |

Wypełnić pola (oznaczone na biało) w kolumnie „parametry oferowane przez Wykonawcę”. Parametry samochodów opisane w rubrykach zacienionych są wymagane przez Zamawiającego.

….........................................................

Data, pieczątka i podpis (podpisy)

Wykonawcy lub Pełnomocnika